| Laboratórna práca - protokol Názov: Opakované meranie dĺžky mikrometrickým meradlom |
| --- |
| Meno: | Trieda: | Dátum: |
| Spolupracovali: |
| Cieľ: | Zmeraj mikrometrickým meradlom dĺžku a priemer valčeka |
| Teoretická časť: | Na presnejšie určenie dĺžky telesa používame mikrometer. Mikrometer má dve stupnice – jednu s polmilimetrovým delením, ktorá sa nachádza na pevnej časti mikrometra a ďalšiu, otočnú stupnicu, rozdelenú na 50 dielikov. Presnosť mikrometra je 0,01 mm. Pri opakovanom meraní fyzikálnej veličiny určíme najpravdepodobnejšiu hodnotu ako aritmetický priemer jednotlivých meraní . Odchýlku merania určíme pomocou vzťahu . Presnosť opakovaného merania určíme na základe relatívnej odchýlky merania . |
| Pomôcky: | valček, mikrometrické meradlo |
| Postup merania: | 1. Zmeraj10-krát priemer valčeka mikrometrickým meradlom a namerané hodnoty zapíš do tabuľky 2. Zmeraj 10-krát dĺžku valčeka mikrometrickým meradlom a namerané hodnoty zapíš do tabuľky 3.Vypočítaj aritmetický priemer, priemernú odchýlku a relatívnu odchýlku merania priemeru a dĺžky valčeka. |
| Meranie a spracovanie výsledkov: | Meranie priemeru valčeka mikrometrickým meradlom: n di/mm Δdi/mm 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Meranie dĺžky valčeka mikrometrickým meradlom: n li/mm Δli/mm 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Záver: | Priemer valčeka je (................+/- ................)mm. Relatívna odchýlka merania je Dĺžka valčeka je (................+/- .................)mm. Relatívna odchýlka merania je |